###### Załącznik nr  1

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Instalacja do podmłody pszennej

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ..........................................................................................................

NR TELEFONU: ........................................................FAX........................................................

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………..

NIP: ..........................................................REGON: .................................................................

- Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za cenę ustaloną

ryczałtowo (formularz techniczno - cenowy):

RAZEM NETTO ………………………………………………… PLN/EUR/USD/CHF/GBP*

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY

Instalacja do podmłody pszennej

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | instalacja musi być w stanie wytwarzać kwas pszenny i podmłodę pszenną w tym samym czasie tak aby na jedne linie była dozowana podmłoda a na inne kwas pszenny |  |
| 2 | konieczność wyposażenia w oddzielny mechanizm mieszający mąkę z wodą i drożdżami lub kulturami starterowymi tak, aby mikstura była jednorodna, zhomogenizowana w całej swojej masie, bez grudek mąki, wydajność 5000 kg/h |  |
| 3 | min. Ilość wymaganej podmłody 2600 kg / 1 godz., przy czasie fermentacji 6 godzin, schłodzeniu mieszaniny z 29⁰C do 12 ⁰C w czasie 4 h. Min. Ilość kwasu pszennego 1550 kg / 1 godz., przy czasie fermentacji 16h schłodzeniu mieszaniny z 29⁰C do 12 ⁰C w czasie 4 h |  |
| 4 | minimalny czas trwania próby na linii – 8 godzin |  |
| 5 | konieczność dozowania kwasu/podmłody do 5 linii produkcyjnych |  |
| 6 | konieczność przeprowadzenia prób na 3 liniach produkcyjnych jednocześnie |  |
| 7 | zbiorniki muszą być wyposażone w mieszadła z regulacją intensywności mieszania mikstury, przy czym max prędkość mieszania to 20 RPM |  |
| 8 | zbiorniki muszą być wyposażone w płaszcz chłodzący sterowany z panelu kontrolnego, tak by była możliwość ustalenia dokładnej temperatury dozowanej podmłody / kwasu pszennego w próbie |  |
| 9 | wyposażenie w panel sterujący, który pozwala na zaawansowaną zmianę ustawień instalacji pod kątem temperatury, czasu fermentacji, intensywności mieszania, a także etapów wytwarzania kwasu/podmłody, panel sterujący musi mieć możliwość podłączenia internetowego i prac systemowych on-line z poziomu dedykowanych urządzeń biurowych |  |
| 10 | cała instalacja musi być wyposażona w automatyczny system czyszczenia CIP lub równoważny pozwalający na kontrolę przebiegu procesu oraz wyposażony w czujniki informujące o skuteczności mycia i możliwości zakończenia procesu czyszczenia, pracującego niezależnie od pracujących zbiorników |  |
| CENA NETTO Instalacji do podmłody pszennej ................................................ PLN/EUR/USD/CHF/GBP |
| słownie:............................................................................................................................................. |

* dla parametrów niemierzalnych należy przyjąć  odpowiedź TAK/NIE

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z parametrami technicznymi maszyn określonych w zapytaniu ofertowym i oferowane maszyny posiadają takie parametry.

- Oświadczamy, że udzielamy ......... – miesięcy gwarancji (co najmniej 12 miesięcy) na wykonane   i zamontowane urządzenie.

Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego wynosi …… godzin.

Czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego w godzinach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z opisem technicznym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Integralną częścią oferty są:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- Lista referencyjna

............................ dnia .......................

..........................................................

Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

* niewłaściwe skreślić